Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016                                                         № 56                                                      с.Подгорное

О внесении изменений в постановление

от 22.11.2013  № 27 «Об утверждении

схемы водоснабжения на территории

Подгорненского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области»

В связи с изменением объема финансирования   программы «Комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Подгорненского сельского поселения на 2015-2030 г.г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести следующие изменения в постановление администрации Подгорненского сельского поселения от  22.11.2013  № 27 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области»:

2.	Приложение к постановлению администрации Подгорненского сельского поселения от  22.11.2013  № 27 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области» изложить в новой редакции  согласно приложения.

3.	Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Подгорненского

сельского поселения                                                                            Л.В.Горбатенко

Приложение

к постановлению администрации

Подгорненского сельского поселения

от 24.05.2016  № 56

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПОДГОРНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оглавление

| 1. Введение | 4 |
| --- | --- |
| 2. Пояснительная записка. | 4 |
| 3.Основные цели и задачи схемы водоснабжения | 6 |
| 4.Водопроводное хозяйство. | 7 |
| 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 9 |
| 6. Приложение 1 | 13 |
| 7. Графическая часть | 15 |

.

с. Подгорное

2015

1.     Введение

Схема водоснабжения Подгорненского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения , ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Подгорненского сельского поселения являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении»;

Генеральный план Подгорненского сельского поселения (утвержден решением Собрания депутатов Подгорненского с/п 21.12.2011 № 88);

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подгорненского сельского поселения (утверждена решением Собрания депутатов Подгорненского с/п 03.02.2015 № 81).

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Подгорненском сельском поселении,предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Пояснительная записка.

Муниципальное образование «Подгорненское сельское поселение» расположено в юго-восточной части  Ростовской области в зоне полупустынь с континентальным климатом, характеризующимся недостаточным увлажнением, жарким летом. умеренно холодной зимой, восточными суховеями, переходящими в земляные бури.

Подгорненское сельское  поселение (число жителей 1172) граничит:

;	северо-восток : Приволенское с/п;

;	северо-запад: Приволенское с/п, Киевское с/п;

;	юго-восток-Краснопартизанское с/п;

;	запад: Киевсоке с/п;

;	восток: Денисовское с/п;

Территория сельского поселения составляет 23,684 кв. км (23684 га).  Расстояние до районного центра - 45 км,  до областного центра Ростова-на-Дону – 370 км,  до ближайшей железнодорожной станции (п.Орловский ) – 100 км.

В состав сельского  поселения входит 3 населенных пункта – село Подгорное, хутор Цветной и хутор Весёлый.

Село Подгорное расположено на расстоянии 45 км от районного центра с.Ремонтное.

Хутор Цветной расположен в 3 км к западу  от административного центра село Подгорное.

Хутор Весёлый  расположен в 12 км к востоку от административного центра село Подгорное.

Муниципальное образование Подгорненское сельское поселение, с населением 1,172

тыс. жителей, площадью 23684 га.

В состав земель населенных пунктов Подгорненского сельского поселения  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	рекреационная зона;

•	зона специального назначения;

2.1. Климат.

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Подгорненское сельское  поселение» относится к  континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха – + 8,2оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 7-8,5°С, абсолютный минимум достигает – минус 37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – 57 см. Высота снежного покрова – 10-15 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +22-23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Отмечаются суховеи.

Преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Зимой они приносят морозы и метели, летом- зной и большое количество пыли. В июле, августе в течение 6-14 дней дуют суховеи, которые часто переходят в земляные бури. Суховеи увеличивают дефицит влажности и иссушают почву. Количество ветреных дней в году составляет 305-314, т.е. около 86%.  Климат территории Подгорненского сельского поселения, как и территории Ремонтненского района в целом, является засушливым-количество осадков в среднем не превышает 350мм в год. Наибольшее количество осадков-до 40%, выпадает летом, часто в виде ливней.

2.2. Жилой фонд.

Жилая застройка Подгорненского сельского поселения  представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилых помещений (тыс. м.кв.) – 35,5.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Подгорненского  сельского поселения приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Подгорное | 365 |
| 2 | х. Цветной | 21 |
| 3 | х.Веселый | 31 |

3.Основные цели и задачи схемы водоснабжения.

·         определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

·         повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

·         минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

·         обеспечение жителей Подгорненского сельского поселения бесперебойным водоснабжением;

·         улучшение качества жизни обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

·   увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

·   улучшение работы систем водоснабжения;

·   повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

·   снижение вредного воздействия на окружающую среду.

3.1. Способ достижения цели.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Подгорненского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих общественных колодцев, которые на данный момент находятся в удовлетворительном  состоянии;

- развитие действующей  сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

-строительство  санитарных зон водонапорных башен и накопителей воды  в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

3.2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Подгорненского сельского поселения.

5. Увеличение мощности систем водоснабжения.

4.Водопроводное хозяйство.

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Обслуживание системы водоснабжения на территории Подгорненского сельского поселения  Ремонтненского района Ростовской области производит филиал «Орловский» ГУП РО «УРСВ». Централизованная система водоснабжения имеется в 1  населенном пункте поселения – с. Подгорное. х. Цветной и х. Веселый не охвачены централизованной системой водоснабжения. В хуторах Веселый и Цветной для водоснабжения населения используются родниковые колодцы, бассейны на индивидуальных подворьях и привозная вода.

Система водоснабжения на территории Подгорненского сельского поселения состоит из следующих объектов:

Водонапорные башни: 3 башни Рожновского., год установки: – 2007, объемом 25 м3, состояние хорошее), место расположения : с. Подгорное восточная часть села ул. Молодежная ;

1 башня Рожновского  - (высотой 5 м., диаметр 2.2 м,  объемом 25 м3, состояние хорошее,  год установки-2008, место расположения : с. Подгорное центральная часть села ул. Ленина между СДК и интернатом.

Протяженность водопроводных сетей – (внутрипоселковых)- 13,5 км. ( 100; 5,0 км –требуют ремонта)

;	водовод Ø150мм от группового водовода Ø400мм до сетей села;

;	тупиковая сеть села Подгорное Ø100мм, протяжённостью 13,5 км;

Накопители воды:     2 шт  объемом по 100 м3 -  в нерабочем состоянии    (требуется разработка ПСД на ремонт и капремонт)

Кроме того используются бассейны предприятий и частные, а также естественные водоемы, расположенные вблизи селений. Вода из индивидуальных дворовых колодцев используется населением в основном на хозяйственно-бытовые нужды. На питьевые нужды вода пригодна только после ее кипячения.

4.2. Водопотребление

Сведения об объемах водопотребления представлены в таблице 2.

Таблица 2

Информация об объемах поданной воды.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 22,9 | 24,0 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 0,5 | 1,3 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 2,18 | 5,42 |

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Подгорненского сельского поселения на расчётный период составляет: 471,90 м³/сут (см.табл.3).

Таблица 3

Таблица водопотребления с.  Подгорное

| Потребитель | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| с.Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1135 | 160/25 | 181.60 | 66.28 | 236.08 | 24.94 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 36.32 | 13.26 | 36.32 | 4.31 |
|  | Полив | чел | 1135 | 90 | 51.21 | 18.69 | 102.15 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 269.13 | 98.23 | 374.55 | 28.77 |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1150 | 160/25 | 184.00 | 67.16 | 239.20 | 25.14 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 36.80 | 13.43 | 36.80 | 3.87 |
|  | Полив | чел | 1150 | 90 | 51.89 | 18.94 | 103.50 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 272.69 | 99.53 | 379.50 | 32.59 |
| Всего по существующему положению: | чел | 1306 |  | 309.68 | 113.03 | 430.98 | 31.92 |
| Всего по проектному предложению: | чел | 1430 |  | 339.09 | 123.77 | 471.90 | 34.02 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее –  2х5,0+2х5,0 = 20л/с (клуб на 520 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

5. Предложения по строительству,  реконструкции

и модернизации объектов систем водоснабжения

В соответствии с Генеральным планом планируется  усовершенствование действующей единой системы водоснабжения от магистрального водопровода « ГУП  РО УРСВ» Ø400мм.

Для этого предлагается в с. Подгорное:

-	устройство дополнительной нитки водовода Ø100мм от водовода Ø150мм до существующей площадки водопроводных сооружений;

-	отключение сети водовода Ø150мм от сетей села;

-	использование двух резервуаров чистой воды по 100 м3 каждый, проведя их полную реконструкцию;

-	устройство насосной станции второго подъёма  (q = 35 м3/час; Н = 40,0м) на площадке водопроводных сооружений;

-	устройство единой кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 160÷110 мм, с тупиковыми участками;

-	подключение планируемых сетей к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø 160÷100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(Ø160 мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

В качестве контррезервуаров проектом предлагается сохранить действующие водонапорные башни.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение действующего клуба на 520 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа  общей ёмкостью 216м³ в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для обеспечения пожарной безопасности застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков водопровода, проектом планируется устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м³ с разворотной площадкой 12х12м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно, из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с, и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Каждый резервуар должен быть оснащен колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем. Радиус действия таких противопожарных резервуаров составляет 150÷200м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить водопроводную насосную станцию на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Хутор Цветной.

х.Цветной остаётся без развития, т.е. на привозной воде.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки хутора предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Хутор Весёлый.

х.Весёлый остаётся без развития, т.е. на привозной воде.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки хутора предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

5.1.Анализ существующих проблем.

Водоснабжение осуществляется по магистральным трубопроводам  в водонапорные башни и разводящие сети. Зоны санитарной охраны  водонапорных башен не оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Централизованным водоснабжением обеспечено 62%  населения с. Подгорное.

1.	Длительная эксплуатация , коррозия труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества воды.

2.	Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3.	Капитальный ремонт необходим существующим общественным колодцам, которые на данный момент находятся в удовлетворительном  состоянии;

4.	 Развитие действующей тупиковой сети водопровода.

5.	Поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

5.2. Основные мероприятия по модернизации и реконструкции

систем водоснабжения в Подгорненском сельском поселении:

-	ремонт существующих водопроводных сетей с. Подгорное (ПСД на ремонт имеется),

-	разработка ПСД на  ремонт накопителей воды с. Подгорное,

-	ремонт накопителей воды в с. Подгорное,

-	разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг водонапорных башен с. Подгорное,

-	строительство санитарных зон вокруг водонапорных башен с.Подгорное,

При ремонте водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

Реконструкция и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры, при условии поэтапного освоения территории поселения, решает жизненно важные проблемы населения в сфере водоснабжения.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

5.3. Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов системы водоснабжения

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

5.4. Источники инвестиций и доступность программы для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования Программы составляет 15631,78 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:

В том числе по годам:

2015 год – 0,00 тыс.руб,

2016 год – 1200,00 тыс.руб,

2017 год – 1200,00 тыс.руб.

Период до 2025 года – 13231,78 тыс.руб.

В приложении № 1 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Приложение № 1

МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

модернизации и реконструкции систем водоснабжения

в Подгорненском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (м3) | Сметная стоимость | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс.руб. | Источники финансирования | Наличие ПСД и экспертизы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (протяжен.) (км) | (тыс. руб.) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020-2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт водопроводных сетей в с. Подгорное | 4,065 | 11831,78 |  |  |  | 11323,02 508,76 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Имеется (в ценах 2012 года) |
| 1.2. | Разработка ПСД на ремонт накопителей воды с. Подгорное | 200 | 300,0 |  |  |  |  | 287,1 12,9 |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.3 | Ремонт накопителей воды с. Подгорное | 200 | 1000,0 |  |  |  |  |  | 570,0 430,0 | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.4 | Разработка ПСД на строительство санитарной зоны вокруг водопроводных башен и накопителей воды с. Подгорное | 6,9 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.5 | Строительство санитарной зоны вокруг водопроводных башен и накопителей воды с. Подгорное | 5,9 | 1200,0 |  | 689,4 510,6 |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
| 1.6 | Строительство санитарной зоны вокруг водопроводных башен с. Подгорное | 0,9 | 1200,0 |  |  | 689,4 510,6 |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет | Не имеется |
|  | ИТОГО |  | 15631,78 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 11831,78 | 400,0 | 1000,0 |  |  |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

к Схемам водоснабжения

Подгорненского сельского поселения

Ремонтненского района

Ростовской области

Схема

водоснабжения населённого пункта с. Подгорное

в составе муниципального образования «Подгорненское сельское поселение.

Схема 1

Схема

населённого пункта х. Цветной

в составе муниципального образования «Подгорненское сельское поселение

централизованное водоснабжение отсутствует.

Схема 2

Схема

населённого пункта х. Веселый

в составе муниципального образования «Подгорненское сельское поселение

централизованное водоснабжение отсутствует.

Схема 3